## Slide 1: Pomiar podstawowych czynności życiowych
Magdalena Łopuszańska Wykrota

## Slide 2: Temperatura ciała
Temperatura ciała - to wartość pomiarowa odczytywana na skali termometru.
Temperatura ciała może być mierzona termometrami wykorzystującymi skalę Celsjusza, w której punkt zamarzania wody odpowiada 0° a temperatura wrzenia 100° lub skalę Fahrenheita gdzie punkt zamarzania wody w tej skali odpowiada +32°, a punkt wrzenia +212°.
Pomiar jest wykonywany w warunkach szpitalnych 2 x dziennie w godzinach rannych 500 - 700 i wieczorem ok. 1600- 1700.

## Slide 3: Temperatura
Temperaturę ciała mierzy się metodami:
1. zewnętrznymi:
- pod pachą
- w pachwinie
2. wewnętrznymi:
- w odbycie
- w ustach
- w przewodzie słuchowym zewnętrznym.

## Slide 4: Temperatura
Temperatura ciała ulega wahaniom:
1. w ciągu dnia w zakresie 0,5° C- 1° C - najniższa jest nad ranem ok.godz.4°°,
najwyższa wieczorem ok. godz. 16°°,
2. w ciągu cyklu miesięcznego u kobiet — podwyższa się w czasie owulacji o 0,5° C i utrzymuje się na podwyższonym poziomie przez drugą połowę cyklu.

## Slide 5: Temperatura
Prawidłowa temperatura ciała jest różna w zależności od miejsca pomiaru:
- pod pachą 36 - 37°C
- w pachwinie 36 - 37°C
- w odbycie wyższa o 0,5° C niż pod pachą
- w jamie ustnej wyższa o 0,3° C niż pod pachą
- w przewodzie słuchowym zewnętrznym- różna w zależności od wieku:
0 - 2 r. ż. 36,4 - 38,0 ° C
3 - 10 r. ż. 36,1 - 37,8 ° C
11 - 65 r. ż. 35,9 - 37,6 ° C
powyżej 65 r. ż. 35,8 - 37,5 ° C.

## Slide 6: Temperatura ciała
Czynniki powodujące wzrost temperatury:
1. fizjologiczne:
- wzmożony wysiłek fizyczny,
- stany emocjonalne,
- spożycie pokarmów wysokobiałkowych,
- owulacja i II faza cyklu miesiączkowego.
2. patologiczne:
- drobnoustroje chorobotwórcze,
- ciała gorączkotwórcze,
- choroby zwiększające przemianę materii,
- urazy ośrodkowego układu nerwowego (ośrodka termoregulacji).

## Slide 7: Temperatura
Czynniki powodujące spadek temperatury ciała:
1. fizjologicznie:
- brak aktywności ruchowej,
- zimna kąpiel,
2. patologiczne:
- wstrząs,
- wyniszczenie organizmu,
- odwodnienie.

## Slide 8: Temperatura
Przed pomiarem temperatury należy poinformować pacjenta o:
- przebiegu i czasie trwania pomiaru temperatury,
- ułożeniu w pozycji wygodnej leżącej lub siedzącej, przy pomiarze temperatury w odbycie na boku z lekko ugiętymi nogami lub na plecach z kończynami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych,
- osuszeniu dołu pachowego, usunięciu bielizny spod pachy (wilgotny dół pachowy oraz fałdy ubrania są przyczyną błędów w odczycie temperatury),
- zachowaniu spokoju, unikaniu gwałtownych ruchów przy pomiarze w odbycie i w ustach,
- konieczności przyciśnięcia ramienia do klatki piersiowej przy pomiarze pod
pachą,
- nieprzyjmowaniu zbyt ciepłych lub zbyt zimnych płynów przed pomiarem
w ustach,

## Slide 9: Temperatura ciała
- przytrzymaniu termometru w ustach wargami, a nie zębami,
- niewkładaniu gwałtownym i mocnym ruchem termometru do ucha,
- niedotykaniu palcami części termometru wkładanej do ucha,
- stosowaniu oryginalnych kapturków na czujnik termometru do ucha, bowiem
inne mogą powodować niedokładne wskazania,
- niewykręcaniu czujnika z termometru do ucha i przechowywaniu go zawsze z nałożonym kapturkiem ochronnym, w pokrowcu,
- niestosowaniu termometru do ucha w przypadku choroby uszu lub dużej ilości woskowiny, bo wpływa to na dokładność pomiaru,
- możliwości czyszczenia obudowy termometru do ucha miękką i suchą ściereczką, a nie np. benzyną.

## Slide 10: Temperatura ciała
Podczas wykonywania pomiaru temperatury ciała może dojść do wystąpienia błędów technicznych, które mogą zafałszować wynik. Najczęstsze błędy to:
- nieprzestrzeganie zalecanego czasu trwania pomiaru,
- niewłaściwe przygotowanie termometru do pomiaru (niestrzepnięty słupek rtęci w termometrze rtęciowym),
- niewłaściwe włożenie i trzymanie termometru podczas badania,
- nałożenie za dużo wazeliny na termometr do badania w odbycie,
- wykonywanie pomiaru temperatury w jamie ustnej po posiłku lub wypiciu płynu,
- niedokładne odczytanie wyniku pomiaru,
- niezastosowanie się do instrukcji obsługi aparatów elektronicznych.

## Slide 11: Rodzaje temperatury
niższa niż 36° C - temperatura subnormalna
36 - 37° C - temperatura normalna
37,1 - 38° C - stan podgorączkowy
38,1 - 39°C - gorączka umiarkowana
powyżej 39° C - gorączka wysoka.
Człowiek może znieść maksymalnie temperaturę 42 - 43° C, powyżej tej temperatury zachodzą w organizmie procesy denaturacji białka. Temperatura 26° C określana jest jako krytyczna, powoduje porażenie ośrodka oddechowego i naczynioruchowego prowadząc do śmierci.

## Slide 12: Pomiar wykonanie
Czynności przygotowawcze
A. Przygotowanie pielęgniarki:
Higieniczne mycie rąk.
Założenie jednorazowych rękawiczek.
B. Przygotowanie materiałów, sprzętu:
Termometr, płyn do dezynfekcji sprzętu i powierzchni, wacik (ręcznik papierowy), miska nerkowata.
Jeśli pomiar w odbycie dodatkowo wazelina, lignina lub ręcznik papierowy
C. Przygotowanie pacjenta:

## Slide 13: Pomiar wykonanie
Poinformowanie pacjenta o celu i sposobie wykonania pomiaru.
Uzyskanie zgody pacjenta, pozyskanie go do współpracy.
Zapewnienie wygodnej pozycji siedzącej lub leżącej. W przypadku pomiaru w odbycie pozycji na boku z lekko ugiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych.
Poinformowanie o konieczności unikania gwałtownych ruchów podczas badania
Jeśli pomiar pod pachą osuszyć ręcznikiem papierowym dół pachowy.
Termometr elektroniczny- włożyć końcówkę termometru, włączyć termometr. Poczekać na sygnał- odczytać wynik pomiaru.
Termometr elektroniczny na podczerwień- przyłożyć do czoła, skroni, włączyć, poczekać na sygnał końca pomiaru

## Slide 14: Pomiar wykonanie
II. Czynności właściwe
Pomiar.
- Doustna droga
Umieścić termometr pod językiem; sensor termometru musi mieć dobry kontakt z powierzchnią języka.
Zamknąć usta i oddychać przez nos. Przed pomiarem należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Czas
pomiaru: około 15-19 sekund.
- Doodbytnicza
Jest to najbardziej wiarygodna metoda pomiaru w szczególności zalecana dla małych dzieci. Ostrożnie wsunąć końcówkę termometru na głębokość 2 centymetrów w otwór odbytniczy. Czas pomiaru: około 9-11 sekund.
- Pod pachą
Z medycznego punktu widzenia ta metoda jest najmniej dokładna. Metoda ta nie powinna być stosowana w razie potrzeby otrzymania precyzyjnych wyników pomiaru. Czas pomiaru: około 23-29 sekund. Zaleca się wydłużenie czasu pomiaru do 2-3 minut w celu otrzymania bardziej dokładnego wyniku.

## Slide 15: Pomiar wykonanie
III. Czynności końcowe
Uporządkowanie materiałów, sprzętu:
Termometr elektroniczny- końcówkę umyć pod bieżącą wodą, zdezynfekować i wytrzeć ręcznikiem papierowym.
Termometr elektroniczny z osłonką- zdezynfekować osłonkę

## Slide 16: Przygotowanie
Należy pamiętać o przygotowaniu sprzętu:
- termometry rtęciowe przeznaczone do pomiaru temperatury pud pachą, w odbycie, w jamie ustnej powinny być odkażone, suche, czyste, strząśnięte, nieuszkodzone, indywidualne z pochewką ochronną przy pomiarze w odbycie lub jamie ustnej,
- termometr elektroniczny, np. Filac F 2000, mierzy temperaturę oralną, rektalną i aksialną, podaje wynik w ciągu 30 s, umożliwia również pomiar tętna;
- OMRON MC-3B przeznaczony do pomiaru temperatury pod pachą, w jamie ustnej oraz w odbycie, powinien być przechowywany z dala od ognia, słońca, nienarażony na środki chemiczne, upadki, niepodawany dzieciom do pomiaru temperatury w ustach, dezynfekowany środkami zawierającymi alkohol,
- termometr do ucha, np. OMRON IT5, przeznaczony do pomiaru temperatury u niemowląt i małych dzieci oraz u dorosłych niewspółpracujących, zapewnia pomiar szybki, higieniczny, bezpieczny i dokładny, należy przechowywać w opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym i czystym, z dala od dzieci, nie narażać go na upadki, zakładać na czujnik kapturki jednorazowego użytku,
- termometr Genius, który mierzy temperaturę w uchu, a po przełączeniu temperaturę oralną lub rektalną albo ma możliwość ciągłego pomiaru powierzchniowej temperatury ciała, wbudowany zaś licznik sekund umożliwia pomiar tętna.

## Slide 17: RODZAJE TERMOMETRÓW POMIAROWYCH

## Slide 18: Gorączka
GORĄCZKA - podwyższona temperatura ciała, jest wyrazem ogólnej reakcji organizmu na działanie szkodliwych czynników, które powodują przestawienie czynności ośrodka termoregulacyjnego.
OBJAWY GORĄCZKI:
1. subiektywne — złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, „łamanie w kościach”, ból głowy, utrata apetytu, odczuwanie ciepła i zimna na przemian, przygnębienie, pobudzenie
2. obiektywne — wypieki na twarzy, błyszczące oczy, tętno i oddech przyspieszone, wysoka temperatura ciała

## Slide 19: Gorączka
Typy gorączki
Stan podgorączkowy- 37,1-37,7*C Gorączka lekka- 37.8-38.5 *C Gorączka umiarkowana- 38,6-39.0 *C Gorączka wysoka- 39,1-39,9 *C Gorączka bardzo wysoka- 40 i więcej *C

## Slide 20: Gorączka
WPŁYW GORĄCZKI NA ORGANIZM:
1. zaburzenia czynności nerwowych — podniecenie psychiczne, bezsenność, drgawki lub apatia, senność
2. zaburzenia w krążeniu i oddychaniu — przyspieszenie czynności serca, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi, przyspieszenie oddychania
3. zaburzenia trawienia i wydalania moczu — zmniejszenie wydzielania śliny, soków trawiennych, zwolnienie perystaltyki jelit, upośledzenie trawienia, brak łaknienia, zaparcia, wzdęcia, początkowo wydzielanie moczu zwiększone, potem zmniejszone
4. zaburzenia przemiany materii — wzrasta przemiana materii, spalone zostają zapasy ustroju (węglowodany, tłuszcze. białka), zwyrodnienie i rozpad komórek = wyniszczenie organizmu.

## Slide 21: TYPY GORĄCZKI
Gorączka ciągła (febris continua) — charakteryzuje się dobowymi wahaniami podniesionej temperatury ciała o 1°C lub mniej. Może występować w płatowym zapaleniu płuc, durze brzusznym, gruźlicy, w niektórych zakażeniach wirusowych, w pneumokokowym zapaleniu płuc, róży.
Gorączka zwalniająca (febris remittens) — dobowe wahania temperatury ciała wynoszą 1 - 2°C, przy czym nigdy nie stwierdza się jej spadku poniżej 37°C. Występuje w niektórych posocznicach bakteryjnych i zakażeniach wirusowych w odoskrzelowym zapaleniu płuc, gruźlicy, reumatycznym zapaleniu stawów.
Gorączka przerywana — wahania dobowe temperatury są zwykle wyższe niż 2°C, przy czym najniższe jej wartości mieszczą Sie w granicach normy. Występuje w niektórych postaciach zimnicy, posocznicy

## Slide 22: Typy gorączki
Gorączka trawiąca (febris hectica) — charakteryzuje się krótkotrwałymi i dużymi skokami temperatury ciała, często o 3 - 4°C, z następczym jej obniżeniem poniżej 37°C, różnica między temperaturą wieczorną a poranną wynosi 2 - 3°C, rano temperatura może być prawidłowa. Występuje przy wysiewach bakterii i ich toksyn do krwi: w posocznicy. zapaleniu odmiedniczkowym nerek, zapaleniu opłucnej.
Gorączka powracająca — charakteryzuje sic nawrotami gorączki po okresach bezgorączkowych.
Gorączka nieregularna — brak cech regularności w torze gorączkowym

## Slide 23: Dreszcze
Dreszcze to objaw fizjologiczny wynikający z niedoboru ciepła w organizmie i przestawienia się ośrodka termoregulacji (w podwzgórzu) na wyższą temperaturę. W efekcie organizm odczuwa subiektywne zimno, mimo że temperatura ciała może być prawidłowa lub rosnąca. Drobne, rytmiczne skurcze mięśni (dreszcze) mają na celu wytworzenie dodatkowego ciepła i wyrównanie różnicy temperatur.
Mechanizm powstawania dreszczy:
W wyniku infekcji, stanu zapalnego lub innego czynnika pirogennego ośrodek termoregulacji zostaje „nastawiony” na wyższą temperaturę. Organizm odbiera dotychczasową temperaturę jako zbyt niską, co powoduje uczucie zimna. Uruchamiane są mechanizmy termogenezy: skurcze mięśni (dreszcze), zwężenie naczyń krwionośnych skóry, ograniczenie utraty ciepła. Po osiągnięciu „nowego” poziomu temperatury dreszcze ustępują.

## Slide 24: Dreszcze
Objawy subiektywne (odczuwane przez chorego):
uczucie zimna, następnie gorąca,
niepokój, napięcie emocjonalne,
uczucie strachu, lęku,
chęć przykrycia się, drżenie wewnętrzne.
Objawy obiektywne (obserwowane przez otoczenie):
rytmiczne drżenie mięśni całego ciała,
dzwonienie zębami,
bladość skóry (w wyniku skurczu naczyń),
przyspieszenie akcji serca (tachykardia),wzrost ciśnienia tętniczego,
stopniowy wzrost temperatury ciała.

## Slide 25: Karta gorączkowa

## Slide 26: Wykres przebiegu gorączki

## Slide 28: POMIAR ODDECHU
Oddychanie to proces wymiany gazowej w organizmie mający na celu pobranie tlenu, a oddanie dwutlenku węgla. Na oddech składa się: wdech akt czynny – wprowadzenie powietrza do narządu oddechowego wskutek skurczu mięśni oddechowych, wydech - akt bierny - wskutek zapadania się klatki piersiowej i wyższego ustawienia przepony.
Ocenia się:
obecność,
częstość,
jakość,
rytm oddychania.

## Slide 29: Pomiar oddechu
Badanie ma znaczenie diagnostyczne w ocenie wydolności oddechowej pacjenta oraz w monitorowaniu stanu chorego w przebiegu chorób układu oddechowego, krążenia i innych.
Podczas wykonywania badania oddechu można popełnić następujące błędy techniczne, które fałszują wynik:
- chory wie, że ma badany oddech - może świadomie lub nieświadomie przyśpieszać lub zwalniać oddech,
- chory jest ubrany - trudno ocenić ruchy klatki piersiowej, pracę dodatkowych
mięśni oddechowych, symetrię ruchów.

## Slide 30: Pomiar oddechu
Wykonując badanie oddechu należy uwzględnić:
- częstotliwość oddechów w czasie 1 min.,
- obserwację charakteru oddechu,
- obserwację ruchów klatki piersiowej,
- ocenę zapachu oddechu.
Oddech powinien być:
- miarowy,
- średniogłęboki,
- wykonywany bez wysiłku,
- bezwonny,
- niesłyszalny,
- wydech nieco dłuższy niż wdech.

## Slide 31: Czynniki wpływające na proces oddychania
Utrzymanie drożności dróg oddechowych – swobodny przepływ powietrza przez jamę nosową, gardło, krtań, tchawicę i oskrzela jest niezbędny do prawidłowej wentylacji płuc.
Efektywna wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych – wymaga dobrze rozwiniętej powierzchni oddechowej i prawidłowego przepływu krwi przez kapilary płucne, aby możliwa była dyfuzja tlenu i dwutlenku węgla.
Zachowanie prawidłowego ciśnienia w jamie opłucnej – ujemne ciśnienie umożliwia rozprężanie się płuc podczas wdechu i zapobiega ich zapadaniu się.

## Slide 32: Czynniki wpływające na proces oddychania
Sprawna praca mięśni oddechowych – szczególnie przepony, mięśni międzyżebrowych oraz mięśni pomocniczych oddychania, które warunkują odpowiednią wentylację.
Prawidłowe działanie ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłużonym – zapewnia rytmiczność i dostosowanie częstości oddechów do potrzeb organizmu.
Właściwe funkcjonowanie układu krążenia – odpowiedni przepływ krwi, ilość i jakość hemoglobiny warunkują skuteczny transport tlenu do tkanek i usuwanie dwutlenku węgla.
Odpowiednia zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym – prawidłowa ilość tlenu (ok. 21%) jest niezbędna do utrzymania efektywnej wymiany gazowej.

## Slide 33: Czynniki utrudniające proces oddychania
Nieprawidłowy skład wdychanego powietrza – zmniejszona zawartość tlenu w powietrzu (np. na dużych wysokościach, w zamkniętych lub zadymionych pomieszczeniach) ogranicza ilość tlenu dostarczanego do organizmu.
Nagromadzenie wydzieliny w drogach oddechowych – zalegający śluz lub plwocina mogą blokować drogi oddechowe, utrudniając przepływ powietrza i prawidłową wentylację płuc.
Obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych – występuje m.in. w przebiegu zapalenia oskrzeli lub astmy; powoduje zwężenie światła dróg oddechowych i zwiększa opór oddechowy.

## Slide 34: Czynniki utrudniające proces oddychania
Skurcz oskrzeli – charakterystyczny dla astmy oskrzelowej; prowadzi do znacznego utrudnienia przepływu powietrza podczas wdechu i wydechu.
Ucisk lub zwężenie dróg oddechowych – może być spowodowany rozedmą płuc, obecnością guza, ciałem obcym lub zmianami anatomicznymi, które ograniczają światło dróg oddechowych.
Uszkodzenie ośrodka oddechowego – urazy, zatrucia lub choroby ośrodkowego układu nerwowego mogą zaburzać kontrolę nad rytmem i głębokością oddechu, prowadząc do niewydolności oddechowej.

## Slide 35: Pomiar oddechu
Szybkość (częstość) oddechów uzależniona jest od wieku badanego. Wartości prawidłowe oddechu w spoczynku:
noworodki i niemowlęta około 40-50/min.
małe dzieci około 18-25/min.
dorośli około 12-20/min.
Szybkość oddechów może być:
- prawidłowa,
- zwolniona bradypnoë (wzrost ciśnienia śródczaszkowego, zatrucie środkami nasennymi i morfiną),
- przyśpieszona: - szybki powierzchowny oddech  tachypnoë (restrykcyjne choroby płuc, gorączka, niedokrwistość, ból opłucnowy)
- szybki głęboki oddech  hyperpnoë (wysiłek, lęk, kwasica metaboliczna - ketoza cukrzycowa, mocznica; hipoksja, zawał mózgu, hipoglikemia.

## Slide 36: Pomiar oddechu
Przyśpieszenie oddechu powyżej 35/min i zwolnienie poniżej 10/min jest objawem niepokojącym prowadzącym do niedotlenienia. Chory wymaga intensywnego leczenia.
Czynniki przyśpieszające oddech:
1. fizjologiczne:
- wzmożony wysiłek fizyczny,
- reakcje emocjonalne.

## Slide 37: Pomiar oddechu
2. patologicznie:
- stany gorączkowe,
- zmniejszona objętość oddechowa (choroby płuc, urazy klatki piersiowej),
- upośledzone krążenie,
- zmniejszenie ilości krwi (nośnika tlenu),
- zmniejszenie ilości tlenu w powietrzu wdychanym,

## Slide 38: Pomiar oddechu
Czynniki zwalniające oddech:
1. fizjologiczne:
- sen,
- hiperwentylacja,
2. patologicznie:
- zatrucie środkami nasennymi, narkotycznymi,
- uszkodzenia czaszkowo-mózgowe,
hipotermia.

## Slide 39: Pomiar oddechu
JAKOŚĆ ODDECHÓW:
- oddech efektywny,
- oddech nieefektywny (hipo- i hiperwentylacja).

## Slide 40: Pomiar oddechu
Zaburzenia w oddychaniu mogą być wyrazem nieprawidłowości:
- składu powietrza wdychanego,
- drożności dróg oddechowych,
- pojemności oddechowej,
- transportu tlenu i dwutlenku węgla,
- oddychania na poziomie komórkowym,
- funkcjonowania ośrodka oddechowego.

## Slide 41: Charakter oddechów
1. oddech regularny (prawidłowy),
2. oddech patologiczny:
- oddech Biota jest objawem uszkodzenia ośrodka oddechowego, charakteryzuje się bezdechem i bezpośrednio po nim szybkim i głębokim oddechem, lub po kilku oddechach następuje krótkotrwale zatrzymanie oddechu,
- oddech Cheynea-Stokesa polega na stopniowym narastaniu częstości i głębokości oddechu oraz zwalnianiu go aż do bezdechu, cykle te powtarzają się, występuje w ostrej niewydolności lewokomorowej serca, podczas snu u osób starszych: jego powstanie łączy się ze zmniejszeniem objętości wyrzutowej serca i przepływu krwi przez mózg u chorych z miażdżycą tętnic mózgowych, zmniejszeniem wrażliwości ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłużonym na PaCO2 krwi tętniczej;

## Slide 42: Charakter oddechów
- oddech Kussmaula tzw. oddech „gonionego psa”, pogłębienie i przyśpieszenie oddechu z krótkimi okresami bezdechu, występuje w kwasicy ustroju, np. cukrzycy
- oddech świszczący tzw. stridor,
- oddech charczący - głęboki, przez otwarte usta, z odrzuceniem głowy ku tyłowi, może wystąpić w agonii,
- oddech przerywany westchnieniami - podczas prawidłowego rytmu oddechowego pojawiają się głębokie, pojedyncze wdechy i wydechy, często związane ze słyszalnym westchnieniem, jest to częsta przyczyna duszności i zawrotów głowy, zdarza się u osób z psychonerwicą, może sygnalizować zespół hiperwentylacji,
- oddychanie przez usta - występuje przy niedrożności nosa spowodowanej np. stanem kataralnym, skrzywieniem przegrody nosowej, polipami w nosie, u dzieci przerostem trzeciego migdałka.

## Slide 43
Oddechom patologicznym towarzyszy duszność, zmiana zabarwienia skóry (do sinicy włącznie). Szmery oddechowe mogą przybierać charakter rzężeń, świstów, trzeszczeń. Chory włącza do pracy dodatkowe mięśnie oddechowe, przyjmuje pozycję siedzącą.

## Slide 44: Badanie oddechu
ZAPACH ODDECHU:
Oddech powinien być bezwonny. W kwasicy cukrzycowej ma zapach acetonu, przy braku higieny jamy ustnej, w niektórych chorobach żołądka, zmianach zgorzelinowych w płucach - bardzo nieprzyjemny, przykry dla otoczenia.
PROPORCJA CZASU TRWANIA WDECHU I WYDECHU.
W stanie zdrowia wydech jest nieco dłuższy niż wdech. W chorobach płuc, np. w napadzie dychawicy oskrzelowej, wydech jest utrudniony i znacznie się wydłuża.

## Slide 45: Słyszalność oddechu
Przy prawidłowym oddychaniu słyszymy jedynie cichy odgłos powietrza przesuwającego się przez drogi oddechowe.
W chorobach tych dróg występują patologiczne zjawiska określane jako rzężenia, trzeszczenia, świsty, furczenia, nieprawidłowe szmery oddechowe, które stwierdza się podczas osłuchiwania chorego.
Świszczący oddech (stridor) wołany jest szybkim przechodzeniem powietrza przez zwężoną krtań, tchawicę, np. w raku krtani. skurczu głośni.
Napadowe świsty o krótkiej historii u osób dorosłych mogą przywodzić na myśl organiczne zwężenie krtani, tchawicy lub dużych oskrzeli, szczególnie przez nowotwór.

## Slide 46: Słyszalność oddechu
Długotrwałe występowanie furczeń i w mniejszym stopniu świstów oraz powysiłkowej duszności, kaszlu, przewlekłe wykrztuszanie wydzieliny oskrzelowej u palacza tytoniu wskazują na chroniczne zapalenie oskrzeli z rozedmą płuc.
Świsty powstające w pozycji leżącej u chorego z organiczną chorobą serca sugerują dychawicę sercową. Przejściowo mogą powstawać po zatorze płucny ni.
Świsty o charakterze napadowym u osób, u których wynika z wywiadu, że cierpieli na choroby atopowe, jak np. alergiczne zapalenie nosa, gorączkę sienną, wyprysk dziecięcy lub okoliczności wywołujących napad, jak np. narażenie na kurz, dymy, pyłki roślinne, zapachy, stresy, nasuwa podejrzenie astmy oskrzelowej.

## Slide 47: Wysiłek mięśniowy w oddychaniu
Zwiększenie wysiłku wdechowego zaznacza się przez udział dodatkowych mięśni wdechowych. jak mięśnie czworoboczne, pochyłe i mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe. Zaburzenie to stwierdza się w rozedmie płuc. Zwiększona spoczynkowa objętość płuc u tych chorych wymaga wzmożonego wysiłku, aby uzyskać potrzebne do wentylacji zwiększenie objętości wewnątrz klatki piersiowej. W zaporach w drogach oddechowych, jak np. w nieżycie oskrzeli, również stwierdza się zwiększenie aktywności pomocniczych mięśni wdechowych. W takich chorobach, jak zator płuc, zapalenie płuc, niewydolność lewej komory serca zwiększenie udziału pomocniczych mięśni wdechowych może być wynikiem wzmożonej wentylacji.

## Slide 48: Wysiłek mięśniowy w oddychaniu
Zwiększenie wysiłku mięśni przedniej ściany brzucha przy wydechu zazwyczaj oznacza zaporę w oskrzelach lub brak zdolności do prawidłowego, sprężystego zmniejszenia objętości płuc. Jednostronne ograniczenie ruchu przy wydechu może być spowodowane np. złamaniem żeber, nagromadzeniem płynu w jamie opłucnej, zrostami blaszek opłucnej

## Slide 49: Pomiar oddechów
I.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
A. Przygotowanie pielęgniarki
Higieniczne mycie rak
Ustalenie wskazań do wykonania pomiaru
B. Przygotowanie sprzętu i otoczenia
Przygotowanie zegarka z sekundnikiem
Zapewnienie ciszy na sali
C. Przygotowanie pacjenta
Poinformowanie pacjenta o sposobie badania, uzyskanie zgody – mówimy, że dokonamy pomiaru tętna
Ułożenie pacjenta w pozycji leżącej na plecach (najlepiej)lub siedzącej- wskazane by klatka piersiowa była odsłonięta

## Slide 50: Pomiar 0ddechów
II. CZYNNOŚCI WŁASCIWE
liczenie oddechu przez 1 min, obserwacja ich charakteru: regularny, patologiczny- przyspieszony, zwolniony, Biota (bezdech i bezpośrednio po nim szybki głęboki oddech), Chayne’a-Stokes (stopniowe narastanie częstości oddechu, kończące się chwilowym bezdechem), Kussmala (pogłębienie i przyspieszenie oddechu z krótkimi okresami bezdechu), charczący głęboki przez otwarte usta z odrzucaniem głowy do tyłu, utrudniony (przeszkody mechaniczne), paradoksalny
Ułożenie ręki na nadgarstku chorego do badania jak do tętna,
Dyskretne obserwowanie ruchów klatki piersiowej i liczenie oddechów przez 1 min,
Określenie charakteru oddechu, zapachu powietrza wydychanego
III. CZYNNOŚCI KOŃCOWE
Udokumentowanie wyniku pomiaru
Zgłoszenie rozpoznanych nieprawidłowości lekarzowi.

## Slide 51: Duszność
Jest to przykra świadomość, subiektywne wrażenie albo odczucie braku powietrza i wynikająca stąd konieczność nasilenia oraz przyspieszenia oddychania. Oddychanie jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do aktywności fizycznej chorego, np. powstaje w czasie pełnego spoczynku lub niewielkiego wysiłku. W celu lepszego scharakteryzowania duszności można dokonać kilku jej podziałów.
1. Podział chronologiczny:
duszność stała, ciągła, która występuje w wielu chorobach ograniczających powierzchnię oddechową, czyli dyfuzję gazów, jak np. przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc, a także w chorobach zmniejszających perfuzję płuc, jak np. stany zatorowości płuc lub zespoły z nadciśnieniem płucnym,
duszność napadowa, spowodowana ostro powstającymi, ale odwracalnymi zaburzeniami w czynności płuc, układu krążenia lub innymi przyczynami. Jest to duszność astmatyczna.

## Slide 52: Duszność
2. Podział według zaburzeń poszczególnych faz oddychania:
duszność wdechowa występuje w chorobach charakteryzujących się zwłóknieniem płuc, w biernym przekrwieniu płuc, np. w dychawicy sercowej, w zrostach opłucnowych, przy wysięku lub przesięku opłucnowym. Płuca są mniej sprężyste i elastyczne oraz mniej podatne. Nabranie do nich odpowiedniej objętości powietrza napotka na opór. Jego przezwyciężenie wymaga większej pracy oddechowej. Chory wykonuje wtedy wiele płytkich oddechów. Powstaje hiperwentylacja (nadmierna wentylacja płuc), „chory walczy o powietrze”, aby wyrównać brak tlenu. Wywołuje to uczucie duszności wdechowej. Zauważyć wtedy można zwiększenie napięcia lub przerost pomocniczych mięśni wdechowych, mięśni z przyczepami w obrębie górnej części klatki piersiowej i szyi — unoszenie klatki piersiowej,
duszność wydechowa jest charakterystyczna dla astmy oskrzelowej i wszystkich chorób zwężających oskrzela. Widoczna jest zwiększona praca mięśni ściągających klatkę piersiową w dół, głównie mięśni tłoczni brzusznej,
duszność mieszana: w praktyce najczęściej stwierdza się duszność wdechowo-wydechową. np. w rozedmie płuc.

## Slide 53: Duszność
3. Podział etiologiczny:
a) duszność w przebiegu chorób klatki piersiowej, oskrzeli, płuc, opłucnej (duszność pochodzenia oddechowego):
zwężenie oskrzeli,
zaburzenia restrykcyjne: guzy, odma opłucnowa, płyn w opłucnej, resekcja płuca, torakoplastyka, zrosty, skrzywienie kręgosłupa, porażenie nerwu przeponowego,
zaburzenia zaporowe: dychawica oskrzelowa, zapalenie oskrzeli, rozedma, aspiracja ciała obcego,
zaburzenia dyfuzyjne: zwłóknienie płuc, resekcja płuca,
zaburzenia perfuzyjne: niedodma, naciek, upośledzenie ukrwienia, zatory, przetoki;

## Slide 54: Duszność
b) choroby serca (duszność pochodzenia krążeniowego):
niewydolność lewej komory: nadciśnienie tętnicze, zawał serca, choroba niedokrwienna, zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawki aorty, wady zastawki dwudzielnej, zapalenie osierdzia, nadczynność gruczołu tarczowego,
niewydolność prawej komory: serce płucne, wady zastawki dwudzielnej lub pitia płucnego,
wrodzone wady serca: zwężenie pnia płucnego, zwężenie cieśni aorty, przetrwały przewód tętniczy Bottala, przełożenie dużych naczyń;
c) inne:
niedokrwistość, otyłość, zaburzenia mózgowe, kwasica, miastenia, poliomyelitis, wpływ emocji, zespół hiperwentylacji powysiłkowej.

## Slide 55: Duszność
4. Podział według stopnia nasilenia objawów:
duszność spoczynkowa, trwająca przy pełnym unieruchomieniu ciała,
duszność wysiłkowa, pojawiająca się po niewielkich wysiłkach. np. przy toalecie porannej, przy wejściu na połowę piętra, na I piętro, na Ił piętro, przy przejściu 100 m lub 500 m po płaskim terenie.
5. Podział uwzględniający pozycję ciała:
duszność występująca zarówno w pozycji leżącej na wznak, jak i w pozycji pionowej,
duszność występująca tylko w pozycji leżącej na wznak i ustępująca w pozycji pionowej, np. w niewydolności lewej komary serca.

## Slide 56: Sinica
Sinica to niebieskie lub sinoczerwone zabarwienie skóry i błon śluzowych, wynikające ze zwiększonej ilości zredukowanej hemoglobiny we krwi włośniczkowej.
Rodzaje sinicy
Centralna (oddechowa)Wynika z upośledzenia wymiany gazowej w płucach
Przyczyny: choroby płuc ograniczające oksygenację krwi, np. przewlekła obturacyjna choroba płuc, ciężkie zapalenie płuc
Sinica sercowa (połączenie krwi tętniczej z żylną)Spowodowana mieszaniem się krwi tętniczej z żylną.
Najczęściej przy wrodzonych wadach serca
Obwodowa
Wynika ze zwolnionego przepływu krwi w naczyniach włosowatych lub przyspieszonego zużycia tlenu w tkankach
Najczęściej obejmuje dystalne części ciała: palce rąk i nóg, nos, płatki uszu

## Slide 57: Kaszel
Kaszel to odruch obronny układu oddechowego, polegający na nagłym wydechu przy skurczu mięśni oddechowych i przepony, prowadzącym do gwałtownego wyrzucenia powietrza z płuc.
Obserwacja kaszlu:
Podczas oceny kaszlu zwraca się uwagę na jego charakter i cechy, które pomagają w rozpoznaniu przyczyny.

## Slide 58: Kaszel
Rodzaje kaszlu
Pokasływanie – suchy, urywany, szczekający
Suchy – bez odpluwania plwociny; płytki, męczący, bolesny
Głęboki – napadowy, męczący, trudny do opanowania
Napadowy – pojawia się w określonym położeniu ciała lub w wyniku spływania wydzieliny do oskrzeli, podrażnienia dróg oddechowych
Konwulsyjny – napadowy, kończy się wymiotami, często z „pianiem”
Chroniczny – utrzymuje się przez dłuższy czas, może być związany z nałogowym paleniem tytoniu
Wilgotny (produktywny) – towarzyszy odpluwaniu plwociny

## Slide 59: Plwocina
Plwocina to wydzielina pochodząca z układu oddechowego, mogąca mieć charakter wysiękowy lub przesiękowy, odkrztuszana podczas kaszlu.
Rodzaje plwociny i ich cechy
Śluzowa – bezbarwna, lepka, mało zbitaŚluzowo-ropna – bezbarwna, lepka, mało zbita, z domieszką ropy
Ropna – żółtawa, zbita, o nieprzyjemnym zapachu
Rdzawa – rdzawe zabarwienie, zwykle po krwawieniu z naczyń włosowatych
Pienista – różowo zabarwiona lub z domieszką krwi, może towarzyszyć duszność i charakterystyczne „granie w płucach”
Krwioplucie – umiarkowana domieszka krwi w plwocinie
Krwotok z płuc – odkrztuszanie żywoczerwonej, pienistej krwi, wymaga pilnej interwencji medycznej

## Slide 60: Pomiar tętna
Tętnem nazywa się spowodowane przez skurcz serca wyczuwalne uderzenie o ścianę naczynia fali krwi, która przewędrowała przez układ tętniczy. Tętno wyczuwa się tam gdzie tętnice przebiegają powierzchownie i gdzie można docisnąć je do twardych struktur tkankowych, Pomiaru tętna dokonujemy w celu wykrycia zaburzeń w zakresie liczby (częstości), napięcia (siły), miarowości (rytmu) tętna. Badanie przeprowadza się w warunkach szpitalnych u każdego chorego 2 razy dziennie równocześnie z pomiarem temperatury. Częściej pomiarów dokonuje się w zaburzeniach krążeniowo-oddechowych oraz w czasie intensywnego nadzoru np. u chorych po zabiegach operacyjnych, po urazach.

## Slide 61: Pomiar tętna
Tętno badamy:
1. metodą palpacyjną,
2. za pomocą stetoskopu osłuchując akcję serca,
3. po podłączeniu chorego do aparatury monitorującej np. kardiomonitora,
4. metodą elektroniczną.

## Slide 62: Pomiar tętna
Typowym miejscem badania tętna jest tętnica promieniowa. W stanach nagłych tętno badamy na dużych tętnicach:
- szyjnej
- udowej
- ramiennej
nad koniuszkiem serca
W zaburzeniach krążenia obwodowego tętno bada się na tętnicy:
- grzbietowej stopy,
- podkolanowej
- piszczelowej tylnej.

## Slide 63: Cechy tętna
1. SZYBKOŚĆ TĘTNA, czyli ilość uderzeń na minutę, jest wyrazem szybkości pracy serca. W warunkach fizjologicznych szybkość tętna zależy od:
a) wieku :
u noworodka - 140 ud/min.
1 - 6 m. ż. 130 ud/min.
6 - 12 m. ż. 115 ud/min.
1 - 2 r. ż. 110 ud/min.
2 - 6 r. ż. 103 ud/min.
6 - 10 r. ż. 95 ud/min.
10 - 14 r. ż. 85 ud/min.
dorośli 64 - 72 ud/min.
wiek geriatryczny ok.60 ale może ulec przyśpieszeniu do 90-95 ud/min.

## Slide 64: Cechy tętna
b) wysiłku fizycznego,
c) stanów emocjonalnych,
d) pozycji ciała - tętno mierzone u człowieka leżącego i stojącego wykazuje różnicę do 10 uderzeń/minutę.

## Slide 65: Pomiar tętna
Czynniki powodujące wzrost szybkości tętna (tachykardia - przyśpieszenie ponad 100 ud/min):
1. fizjologiczne:
- wiek,
- stany emocjonalne,
- wysiłek fizyczny,
- spożycie alkoholu, nikotyny u ludzi młodych,
2. patologiczne:
- choroby gorączkowe (wzrost o 1°C temp. ciała odpowiada wzrostowi tętna
o 10-20 u./min),
- choroby serca (niewydolność krążenia, nerwica),
- hipowolemia (utrata krwi, odwodnienie).

## Slide 66: Pomiar tętna
Czynniki powodujące zwolnienie tętna (bradykardia - poniżej 60 ud/min):
1. fizjologicznie:
- sen,
- pozycja leżąca,
- u sportowców,
2. patologiczne:
- wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
- zatrucia pochodzenia wewnętrznego (mocznica),
- zatrucia pochodzenia zewnętrznego (np. grzybami),
- hipotermia (obniżenie centralnej temperatury ciała).
Zwolnienie czynności serca poniżej 50—40 uderzeń/minutę powinno być powodem natychmiastowego poinformowania lekarza przez pielęgniarkę

## Slide 67: Napięcie (siła ) tętna
Jest spowodowane oporem, jaki ściana naczynia stawia uderzającej fali krwi, albo też siłą z jaką krew uderza na ścianę naczynia. Jest wyrazem ciśnienia tętniczego krwi, sprężystości ściany tętnicy. Napięcie tętna uwarunkowane jest stanem naczyń krwionośnych i ilością krążącej krwi.
a) jeżeli ciśnienie tętnicze jest prawidłowe, tętnica elastyczna, to tętno jest dobrze wypełniane, dobrze napięte. Możemy je łatwo wyczuć palcami badającymi tętnicę.
b) przy spadku ciśnienia, zmniejszeniu ilości krążącej krwi, itp. w krwotoku, wypełnienie tętna maleje, jest słabo napięte, ledwo wyczuwalne, nitkowate, wreszcie może być niewyczuwalne.
c) tętno twarde, drutowate, silnie napięte wyczuwa się mocno pod palcami; występuje np. w miażdżycy, nadciśnieniu tętniczym.

## Slide 68: Napięcie (siła ) tętna
d) tętno chybkie charakteryzuje się bardzo krótkim okresem wyczuwalności pod palcami, szybko zanika, może być zwolnione, nie należy go mylić z tętnem przyspieszonym. Pojawia się przy dużej różnicy między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym, np. w znacznej niedomykalności zastawki aorty. e) odwrotnością tętna chybkiego jest tętno leniwe, a więc wolne i słabo wyczuwalne. które występuje w zwężeniu ujścia tętnicy główniej.
f) tętno dziwaczne (paradoksalne), w którym wypełnienie tętna zmniejsza się w czasie wdechu i zwiększa w czasie wydechu — odwrotnie niż to jest prawidłowo, może być spowodowane znacznie nasiloną niewydolnością serca lub zrostami osierdziowo-płucnymi, które napinając się w czasie wdechu mogą utrudniać napływ krwi do serca.
g) tętno naprzemienne, cechuje się naprzemiennym okresem tętna lepiej i gorzej wypełnionego: wskazuje ono na ciężkie uszkodzenie mięśnia sercowego, które powoduje, że siła skurczu lewej komory waha się w czasie, jest zbyt słaba, aby skutecznie adaptować się do zmiennych warunków jej czynności.

## Slide 69: Rytm (miarowość) tętna
Czyli wszystkie uderzenia serca mają jednakową siłę, a przerwy między nimi są równe. Napięcie prawidłowe jest wtedy gdy puls w naczyniu tętniczym jest dobrze wyczuwalny, przy czym tętnica jest elastyczna.
Aby ocenić miarowość tętna wskazane jest badanie przez 1 min.. Tętno niemiarowe to arytmia. Tętno przyśpieszone i niemiarowe to tachyarytmia, zwolnione i niemiarowe to bradyarytmia.

## Slide 70: Niemiarowość
Wyróżniamy niemiarowości takie jak:
1. Niemiarowość oddechowa, która nic jest objawem patologicznym, polega na okresowym przyspieszeniu i zwalnianiu akcji serca zależnie od wdechu i wydechu.
2. Tętno wypadające - regularne wypadanie jednego uderzenia tętna, np. co 4 lub 5 skurczów serca, występuje po zmęczeniu, nadużyciu kawy, nikotyny, alkoholu.
3. Niemiarowość całkowita - zupełnie niemiarowe pojawianie się fali tętna. np. w migotaniu przedsionków wskutek wad mitralnych serca. Przedsionki przestają kurczyć się, a włókna mięśniowe wprawiają się w stan drżenia, co jest powodem bezładnego przechodzenia bodźców z przedsionków do komór i ich niemiarowej pracy. Często temu towarzyszy deficyt tętna, tzn. że częstość tętna jest mniejsza niż liczona w tyto czasie częstość pracy serca.

## Slide 71: Niemiarowość
4. Niemiarowość ekstrasystolityczna (skurcze dodatkowe) - polega ona na dodatkowym skurczu serca, zanim skończy się faza rozkurczu. Może on powtarzać się itp. po każdym drugim skurczu serca jako pulsus bigeminus (w zatruciu naparstnicą). Skurcze dodatkowe mogą też pojawiać się nieregularnie.
5. Częstoskurcz napadowy - przyspieszenie częstości pracy serca powyżej 160 uderzeń/minutę, z reguły rozpoczyna się nagle, trwa od kilku minut do kilku dni i nagle ustępuje.

## Slide 72: Niemiarowość
Niemiarowość tętna może być spowodowana:
- przyśpieszaniem i zwalnianiem oddechów,
- zmęczeniem, nadużywaniem kawy, alkoholu,
- uszkodzeniem mięśnia sercowego.

## Slide 73: Pomiar tętna
Podczas wykonywania badania tętna może dojść do wystąpienia błędów technicznych, które mogą rzutować na wynik pomiaru. Najczęstsze błędy to:
- niewłaściwe ułożenie opuszek palców nad tętnicą,
- wyczucie własnego tętna przez osobę badającą,
- krótki czas badania nie pozwalający wykryć niemiarowości,
niedokładne określenie czasu pomiaru.
Szybkość tętna mierzymy przez 15 s., uzyskany wynik mnożymy przez 4.

## Slide 74: Pomiar tętna
I.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
A. Przygotowanie opiekuna
Higieniczne mycie rak
Ustalenie wskazań do wykonania pomiaru
B. Przygotowanie sprzętu i otoczenia
Przygotowanie zegarka z sekundnikiem lub stopera i słuchawek lekarskich
Zapewnienie ciszy na sali
C. Przygotowanie pacjenta
Poinformowanie pacjenta o sposobie badania
Uzyskanie zgody i pozyskanie do współpracy
Zapewnienie pacjentowi wygodnej pozycji, np. pozycja siedząca lub leżąca ze stabilnym podparciem badanej kończyny.
Zalecenie pacjentowi min. 5 min. Odpoczynku przed badaniem

## Slide 75: Pomiar tętna
II. CZYNNOŚCI WŁASCIWE
Opuszkami palców 2,3,4 lekkie uciskanie na tętnicę
Kciuk powinien znajdować się poza polem badanej tętnicy
Jeżeli tętno jest dobrze wyczuwalne i miarowe, liczenie uderzeń przez 15 s (uzyskany wynik mnożymy przez 4).
Jeżeli wykryto zaburzenia rytmu, należy liczyć przez 1 min.
Określanie szybkości, napięcia i typu niemiarowości
III. CZYNNOŚCI KOŃCOWE
Odkażenie lejka lub membrany stetoskopu
Higieniczne mycie rąk
Udokumentowanie wyniku pomiaru
Zgłoszenie rozpoznanych nieprawidłowości lekarzowi/pielęgniarce

## Slide 76: POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI.
Ciśnienie tętnicze krwi jest siłą jaką przepływający strumień krwi wywiera na ściany elastycznych naczyń krwionośnych. Wartość ciśnienia zmienia się pulsacyjnie w czasie cyklicznej pracy serca. Ciśnienie krwi w tętnicach jest zmienne i wzrasta w następstwie skurczu serca (ciśnienie skurczowe), a maleje przy rozkurczu i pauzie (ciśnienie rozkurczowe).
Różnica między ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym nosi nazwę amplitudy skurczowo-rozkurczowej i nie może przekraczać 30 - 50 mm Hg (4,0—6,7 kPa).
Badanie ma duże znaczenie diagnostyczne. Umożliwia określenie wielkości ciśnienia tętniczego krwi, rozpoznanie nadciśnienia tętniczego oraz kontrolę jego leczenia, jest także pomocne w diagnozowaniu stanu pacjenta oraz chorób, których przyczyną mogą być wahania ciśnienia krwi.

## Slide 77: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dokonuje się różnymi metodami:
- palpacyjną bez słuchawek (określa tylko wartość skurczową ciśnienia)
- osłuchową, za pomocą ciśnieniomierza rtęciowego, sprężynowego (określa wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego)
- osłuchową z zastosowaniem aparatów półautomatycznych i automatycznych (wynik pomiaru rejestruje monitor aparatu)
- inwazyjną (ciągły pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego za pomocą
cewnika umieszczonego wewnątrz naczynia i urządzenia rejestrującego wyniki pomiaru)

## Slide 78: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Metoda osłuchowa Korotkowa oparta jest na zasadzie osłuchiwania tonów pojawiających się w uciśniętej z zewnątrz przez mankiet tętnicy ramiennej lub tętnicy promieniowej, a później tonów znikających, w miarę zmniejszania tego ucisku podczas obniżania ciśnienia w mankiecie.
W czasie osłuchiwania tętnicy Korotkow wyodrębnił 5 faz:
I — pojawienie się pierwszych tonów o charakterze stuków — ciśnienie skurczowe.
II — tony ciche, bardziej stłumione.
III — ponowny wzrost głośności tonów.
IV — nagle ściszenie tonów — rzadko ciśnienie rozkurczowe.
V — zniknięcie tonów — ciśnienie rozkurczowe.

## Slide 79: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
U niektórych pacjentów ściszenie tonów w fazie II może być bardzo znaczne, a w pewnych przypadkach mogą one być wręcz niesłyszalne, powodując wystąpienie tzw. przerwy osłuchowej. U osób z tzw. hiperkinetycznym krążeniem (np. dzieci, osoby młode, chorzy z nadczynnością tarczycy, niedokrwistością, sportowcy, kobiety w ciąży), u których nic ma zupełnego zniknięcia tonów (są słyszalne aż do ciśnienia 0 mm Hg), za wartość ciśnienia rozkurczowego przyjmuje się fazę IV.

## Slide 80: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Wartości prawidłowe ciśnienia tętniczego krwi:
1) według Riyy-Rocciego
• noworodki (skurczowe) 60-8Omm Hg
• oseski (skurczowe) 80-85 mm Hg
• małe dzieci (skurczowe) 80-100 mm Hg
• nastolatki (skurczowe/rozkurczowe) 120/80 mm Hg
• dorośli (skurczowe/rozkurczowe) 110-139/65-94 mm Hg
2) według WHO granicę oddzielającą ciśnienie prawidłowe od podwyższonego u dorosłych stanowi wartość 140/90 mm Hg.

## Slide 81
Pomocnym w zapamiętaniu wartości prawidłowych ciśnienia u dzieci powyżej 2-go roku życia jest wzór: 80+2 x wiek (w latach) wartość ciśnienia skurczowego, 2/3 tej wartości to wartość ciśnienia rozkurczowego.

## Slide 82: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Ciśnienie tętnicze krwi przede wszystkim zależy od:
- wieku, płci, wysiłku fizycznego, czynników stresowych,
- siły skurczowej serca, ilości krążącej krwi,
- oporów jakie stawiają ściany naczyń.
U każdej osoby ciśnienie tętnicze ulega zmianom zależnie od pory dnia, a także pod wpływem innych czynników, jak nasilenie czynności oddechowej, aktywność fizyczna i umysłowa.

## Slide 83: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Czynniki podwyższające wartość ciśnienia:
1. fizjologiczne
- reakcje emocjonalne badanego
- wysiłek fizyczny przed badaniem
- wypicie kawy, herbaty, wypalenie papierosa przed badaniem

## Slide 84: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
2. patologiczne
- zaburzenia wewnątrzwydzielnicze
- choroby kłębuszków nerkowych
- zatrucie ciążowe
- prawostronna niewydolność krążenia
- otyłość
- ból

## Slide 85: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Czynniki obniżające wartość ciśnienia:
1. fizjologiczne
- spożycie posiłku przed badaniem
- wysoka temperatura otoczenia
- wahania ciśnienia atmosferycznego
2. patologiczne
- odwodnienie
- wstrząs

## Slide 86: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Czynniki obniżające ciśnienie tętnicze krwi podczas pomiaru mogą być następujące:
1. Związane z pacjentem: ciche tony Korotkowa, niedawno spożyty posiłek, przeoczona przerwa osłuchowa, duża objętość wyrzutowa, przyzwyczajenie do badania, wstrząs.
2. Związane z otoczeniem i sprzętem: hałas, niesprawny aparat sprężynowy, niski poziom rtęci. nieszczelna gruszka,
3. Związane z osobą wykonującą pomiar: zaokrąglenie wyniku do 5 lub 10 mm Hg w dół, niedosłuch.
4. Związane z samym pomiarem: hałas, za długi odpoczynek przed badaniem - 25 min., łokieć ułożony za wysoko, za szybkie wypuszczanie powietrza, za mocne przyciskanie lejka statoskopu, błąd paralaksy w aparacie sprężynowym.

## Slide 87: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Najczęstsze powody błędów w pomiarze to niesprawny sprzęt, bądź nieprawidłowa technika osoby dokonującej pomiaru.
Nieprawidłowa technika:
- założony mankiet aparatu nie znajduje się na wysokości poziomu serca
- niewłaściwie dobrany rozmiar mankietu do wieku i warunków anatomicznych badanego
- podparte ramię osoby badanej
- zbyt szybkie wypuszczanie powietrza z mankietu
- ograniczony słuch
- tendencja do zaokrąglania odczytów do najbliższych dziesiątek mm Hg
- niezachowanie odpowiednio długich odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi następującymi po sobie pomiarami na tym samym ramieniu.

## Slide 88: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Pierwszego pomiaru ciśnienia tętniczego należy dokonać na dwóch ramionach, ponieważ czasami stwierdza się rozbieżność między odczytami. Przyjmujemy wartość wyższą, a kolejne pomiary wykonujemy na ramieniu na którym stwierdzono wyższe ciśnienie.

## Slide 89: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Czynniki podwyższające ciśnienie tętnicze krwi podczas pomiaru mogą być następujące:
1. Związane z pacjentem: ciche tony Korotkowa, przeoczona przerwa osłuchowa, nadciśnienie rzekome, reakcja „białego fartucha” na pielęgniarkę lub inną osobę badającą, pomiar na ramieniu porażonym, ból, lęk, wypalenie papierosa, wypicie alkoholu, napoju z kofeiną, wypełniony pęcherz moczowy, rozmowa, śpiew.
2. Związane z otoczeniem i sprzętem: hałas, nieszczelna zastawka gruszki, zablokowane wentyle manometru, zimne ręce badającego lub zimny stetoskop.

## Slide 90: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
3. Związane z osobą wykonującą pomiar: niedosłuch.
4. Związane z samym pomiarem: mankiet za wąski, mankiet założony nierówno, mankiet założony na rękaw, łokieć ułożony za nisko, mankiet założony za luźno, za krótki odpoczynek przed pomiarem, niepodparte plecy pacjenta, niepodparte ramię pacjenta, za wolne wypuszczanie powietrza, za szybkie wypuszczanie powietrza - tylko ciśnienie rozkurczowe, błąd paralaksy, rejestrowanie IV fazy, za krótka przerwa między kolejnymi pomiarami, chłodna pora roku.

## Slide 91: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Wynik pomiaru ciśnienia odczytujemy na skali manometru. Moment pojawienia się pierwszych tonów o charakterze stuków w czasie upuszczania powietrza z mankietu określa wartość ciśnienia skurczowego, zniknięcie tonów wskazuje wartość ciśnienia rozkurczowego. Wartości wyższe od prawidłowych uwzględniając grupy wiekowe badanych to nadciśnienie (hipertonia), wartości niższe to niedociśnienie (hypotonia).

## Slide 92: Nadciśnienie (hipertonia)
Podwyższenie ciśnienia skurczowego (lub) rozkurczowego powyżej wartości prawidłowych, występuje w przebiegu różnych chorób, np. nerek, narządu krążenia, zaburzeń hormonalnych. Co najmniej w czasie 2 wizyt po pierwszym badaniu przesiewowym ciśnienie powinno być wyższe od wartości granicznej (ciśnienie rozkurczowe 90—94 mm Hg, ciśnienie skurczowe 140—149 mm Hg), aby u osoby dorosłej rozpoznać nadciśnienie:
łagodne (ciśnienie skurczowe 140—159 mm Hg, ciśnienie rozkurczowe 90—99 mm Hg),
umiarkowane (ciśnienie skurczowe 160—179 mm Hg, ciśnienie rozkurczowe 100—109 mm Hg),
ciężkie (ciśnienie skurczowe 180 mm Hg i wyżej, ciśnienie rozkurczowe 110 mm Hg i wyżej).
Wyróżniamy nadciśnienie pierwotne, czyli samoistne oraz wtórne, czyli objawowe — w przebiegu rożnych chorób, np. nerek, zaburzeń hormonalnych, zatrucia ciążowego).

## Slide 93: Niedociśnienie (hipotonia)
Obniżone przejściowe, napadowe ciśnienia skurczowego i (lub) rozkurczowego poniżej wartości prawidłowych (zapaść ortostatyczna) lub stale utrzymywanie się niskiego ciśnienia tętniczego poniżej 100 mm Hg.
Może być
konstytucjonalne (pierwotne)
objawowe (wtórne). Niedociśnienie objawowe może być spowodowane np. niedoczynnością kory nadnerczy, zmniejszoną objętością krwi krążącej. przyjmowaniem leków, np. hipotensyjnych, antydepresantów, barbituranów.

## Slide 94: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Sfigmomanometr (ciśnieniomierz) powinien składać się z opaski gumowej (mankietu) z komorą powietrzną stanowiącą 80% mankietu u dorosłych, 100% mankietu u dzieci, manometru (rtęciowego, sprężynowego) i pompki (gruszki) z zaworem, połączonych ze sobą gumowymi przewodami.
Szerokość mankietu:
• do 2 lat—6 cm,
• do 4 lat — 8 cm,
• do 9 lat — 11 cm,
• dorośli 12—14 cm (⅓ długości ramienia).
Manometr sprężynowy powinien być kalibrowany raz na 3 - 6 miesięcy (odkształcenie sprężyny pod wpływem wilgotności i temperatury).

## Slide 95: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Chorego należy poinformować o celu i przebiegu badania. Uzyskać jego zgodę na wykonanie pomiaru.
Wykonywać badanie na ramieniu, na którym nie ma założonego cewnika żylnego, u chorych dializowanych nie ma założonej przetoki, o stałej porze, w te samej pozycji, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej.
Należy pamiętać o wygodnym położeniu łub posadzeniu chorego (plecy podparte, stopy spoczywające płasko na podłodze), zdjęciu ubrania z ramienia, podparciu ręki tak, aby tętnica ramienna lub promieniowa była na poziomie serca, odwrócenie ręki Stroną zgięciową do góry, w lekkim odwiedzeniu, z dłonią niezaciśniętą.
Ciśnienie można mierzyć po zmianie pozycji na stojącą u osób przyjmujących niektóre leki obniżające ciśnienie. np. guanetydyna, aby określić stopień hipotonii ortostatycznej.
Również można mierzyć ciśnienie na kończynach dolnych (w pozycji leżącej, przy użyciu mankietów szerszych niż na ramieniu, osłuchując tętno na tętnicy pod- kolanowej) u osób, u których podejrzewa się zmiany naczyniowe poniżej odejścia od aorty tętnicy podobojczykowej i pnia ramienno-głowowego.

## Slide 96: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Należy poinformowanie chorego, że:
a) co najmniej 15—30 min przed pomiarem nie może pić kawy, mocnej herbaty, denerwować się i wykonywać dużego wysiłku fizycznego oraz spieszyć się,
b) minimum 5 min przed badaniem powinien odpocząć,
c) badanie nie daje powikłań, może być powtarzane, trwa kilkadziesiąt sekund,
d) w czasie napełniania mankietu powietrzem i ucisku tętnicy może wystąpić niewielki ból w miejscu założenia mankietu,

## Slide 97: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
e) przy ciśnieniu poniżej 130/85 mm Hg pomiar należy sprawdzić za 2 lata,
f) przy ciśnieniu 130—139/85—89 mm Hg pomiar należy sprawdzić za 1 rok
i wprowadzić zmiany w stylu życia,
g) przy ciśnieniu 140—159/90—99 mm Hg pomiar należy potwierdzić w ciągu 2 miesięcy,
h) przy ciśnieniu 160—179/100—109 mm Hg konieczna jest dalsza diagnostyka lub skierowanie na leczenie w ciągu miesiącu,
i) przy ciśnieniu 180—209/110—119 mm Hg konieczna jest dalsza diagnostyka lub skierowanie na leczenie w ciągu tygodnia,
j) przy ciśnieniu 210 mm Hg i powyżej konieczne jest niezwłoczne skierowanie na leczenie.

## Slide 98: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Należy poinformować chorego o czynnikach nie mających wpływu na wartość ciśnienia podczas pomiaru:
1. Związanych z pacjentem: faza cyklu miesiączkowego, długotrwałe picie kawy, samodzielne pompowanie mankietu,
2. Związanych z pacjentem i osobą wykonującą pomiar: różnica płci i rasy,
3. Związanych z samym pomiarem: cienki rękaw koszuli pod mankietem, osłuchiwanie lejkiem, a nie membraną, samonapełnienie mankietu, pora dnia — godziny pracy, temperatura pomieszczenia.

## Slide 99: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
I.CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
A. Przygotowanie opiekuna
Sprawdzenie sprawności funkcjonowania aparatu (szczelny mankiet, pompka, przewody podłączone do aparatu, wskazówka w punkcie O), stetoskopu
Higieniczne mycie rak
Ustalenie wskazań do wykonania pomiaru
B. Przygotowanie sprzętu i otoczenia
1. Przygotowanie sprzętu: aparat do pomiaru ciśnienia, stetoskop, mankiet w odpowiednim rozmiarze (dzieci do lat 2 – 6cm, do lat 4- 8, dzieci starsze i osoby szczupłe- 12x18, dorosłe 12x26, otyłe o obwodzie ramienia powyżej 33 cm- mankiet 12x40)
Przygotowanie otoczenia
1.Zapewnienie ciszy na Sali

## Slide 100: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
2. Prawidłowe oświetlenie miejsca wykonywania pomiaru.
C. Przygotowanie pacjenta
Poinformowanie pacjenta o sposobie badania
Uzyskanie zgody i pozyskanie do współpracy
Zalecenie pacjentowi min. 5 min. Odpoczynku przed badaniem
Zapewnienie pacjentowi wygodnej pozycji, np. pozycja siedząca lub leżąca z podparciem badanej kończyny tak, aby tętnica ramienna znajdowała się na poziomie serca.
Zdjęcie ubrania z ramienia, na którym będzie dokonywany pomiar
Ułożenie ramienia w lekkim odwiedzeniu, odwrócenie dłoni stroną zgięciową do góry.

## Slide 101: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
II. CZYNNOŚCI WŁASCIWE
Założenie opaski na ramie pacjenta. Opaska musi ściśle przylegać do ramienia. Gumowe przewody powinny znajdować się na przyśrodkowym boku ramienia. Opaski nie wolno zakładać na ramię reki, w której znajduje się wkłucie, przetoka tętniczo-żylna, niedowład, po stronie wykonywanej mastektomii. Umocowanie manometru do mankietu. (przy aparacie zegarowym)
Odszukanie tętna na tetnicy łokciowej (w zgięciu łokciowym poniżej mankietu po stronie przyśrodkowej)
Założenie słuchawek lekarskich do uszu.
Przyłożenie membrany słuchawek w miejscu badania tetna.
Zamkniecie zaworu w pompce (zakręć w prawo)

## Slide 102: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Wtłoczenie powywietrza do mankietu, pompując do momentu, gdy ciśnienie będzie o 20-30 mmHg wyższe iż w chwili zaniku tetna.
Wypuszczenie z mankietu powietrza tak, by wskazówka opadała w tępie 2-3 mmHg
Wysłuchanie pierwszego tonu (zapamiętanie) – jest to wartość skurczowa
Dalsze powolne wypuszczanie powietrza, słuchanie wyraźnych tonów, zapamiętanie stanu na zegarku w momencie zaniku tętna- wartość ciśnienia rozkurczowego.
Odkręcenie całkowite zaworu w celu wypuszczenia powietrza do 0
Zdjęcie słuchawek.
Zdjęcie mankietu z ramienia.

## Slide 103: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
III. CZYNNOŚCI KOŃCOWE
A. Uporządkowanie sprzętu, otoczenia
Uporządkowanie zestawu.
Odkażenie stetoskopu i mankietu
B. Postepowanie z pacjentem
Poinformowanie pacjenta o wyniku pomiaru.
C. Czynności końcowe wykonywane przez pielęgniarkę
Higieniczne mycie rąk
Udokumentowanie wyniku pomiaru
Zgłoszenie rozpoznanych nieprawidłowości lekarzowi/pielęgniarce.

## Slide 104: Masa ciała
Masę ciała ustala się u lekko ubranego pacjenta będącego na czczo, rano, po opróżnieniu pęcherza moczowego.
Pomiar masy ciała wykonuje się u każdego pacjenta przy przyjęciu do szpitala lub z określoną częstotliwością wynikającą z istoty choroby (na zlecenie lekarza) lub stanu, np.: w niewydolności krążenia, w niewydolności nerek, do oceny prawidłowej masy pacjenta.
Wartość masy ciała wpisuje się do dokumentacji choroby — karty gorączkowej, historii choroby, historii pielęgnowania, książeczki zdrowia.

## Slide 105: Masa ciała
Prawidłową masę ciała można określić stosując regułę:
Wzrost w cm — 100 = prawidłowa masa ciała w kilogramach
Odchylenie masy ciała ku górze o 10% w stosunku do normy świadczy o nadwadze.
Odchylenie masy ciała w dół o 20% w stosunku do normy świadczy o niedowadze

## Slide 106: Masa ciała
Przez określenie wskaźnika BMI (ang. body mass index).
BMI jest to liczbowy wskaźnik masy ciała, który pozwala ocenić, czy masa ciała odpowiada normie. Optymalną masę ciała mają osoby, u których BMI oscyluje między 20-25. O nadwadze mówi się, gdy BMI wynosi 25-30. O otyłości, gdy wskaźnik ten mieści się pomiędzy 30-40. Niedowagę mają osoby o BMI niższym niż 20.

## Slide 107: Pomiar masy ciała ma na celu:
Ocenę stanu,
Określenia konieczności zwiększenia lub zmniejszenia masy ciała,
Prowadzenie bilansu płynów,
Określenie dawki leków,
Obliczanie wydolności oddechowej.

## Slide 108: Pomiar masy ciała
Podstawowe czynności
Przygotowanie pacjenta.
Przygotowanie sprzętu (przygotowanie wagi lekarskiej — sprawdzenie, wytarowanie, ustawienie na „O„)
Dokumentowanie pomiaru.
Przygotowanie pacjenta do samodzielnego wykonania pomiaru.
Poinformowanie pacjenta o przebiegu i celu badania.
Wyjaśnienie, aby pacjent do każdego pomiaru zakładał piżamę lub to samo lekkie ubranie.
Wyjaśnienie zasad pomiaru przy stosowaniu wagi specjalnej (np. dla
siedzących).
8. Dopilnowanie, aby pacjent był na czczo.

## Slide 109: Pomiar masy ciała
Kolejność czynności
1. Przygotuj sprzęt do pomiaru. Wytaruj wagę. Ustaw odważnik w pozycji „O". Odbezpiecz wagę. Manipulując pokrętłem po lewej stronie wagi doprowadź do tego, aby ruchome wskazówki wag znalazły się w jednej płaszczyźnie ze wskazówkami nieruchomymi.
2. Zamknij wagę.
3. Nastaw odważnik na wartość wagi chorego badanego poprzednio.
4. Przygotuj pacjenta.
5. Pacjent wchodzi na wagę. Stoi bez oparcia, nie przytrzymuje się wagi.

## Slide 110: Pomiar masy ciała
4. Włącz wagę, uruchom.
5. Dokonaj pomiaru. Przesuwaj odważniki tak, aby równoważniki się zrównały.
6. Zamknij wagę.
7. Odczytaj masę ciała.
8. Zanotuj wynik pomiaru w dokumentacji pacjenta.
9. Poleć pacjentowi zejść z wagi.
10.Wykonaj czynności porządkowe. Przesuń odważnik do punktu „O".

## Slide 111: Pomiar wzrostu
Pomiaru wzrostu (mierzenie pacjentów) powinno się dokonywać u każdego pacjenta w czasie przyjęcia do szpitala. Wskazane jest, aby dokonywać pomiaru rano, ponieważ w ciągu dnia człowiek staje się niższy o ok. l cm

## Slide 112: Okoliczności przeprowadzania badania wzrostu
Ustalenie długości ciała na potrzeby obliczania: powierzchni ciała, dawkowania leków, obliczania objętości oddechowej i oceny prawidłowości rozwoju ogólnego.
Wykonanie pomiaru przy przyjęciu pacjenta do szpitala lub na specjalne zlecenie lekarza.
Wykonanie pomiaru podczas badań bilansowych dzieci.
Wykonanie pomiaru podczas badań profilaktycznych młodzieży szkolnej.

## Slide 113: Pomiar wzrostu
Zasady:
Poinformowanie o przebiegu i celu pomiaru, sposobie ustawienia w czasie pomiaru.
Wykonanie pomiaru przy przyjęciu pacjenta.
Zadbanie, aby w czasie pomiaru pacjent przyjął odpowiednią pozycję.

## Slide 114: Obrzęk
Obrzęk to nadmierne gromadzenie się płynu w tkankach.
Obrzęki pochodzenia sercowego (zastoinowe) są spowodowane niewydolnością krążenia (serca).
Mogą dotyczyć krążenia płucnego (obrzęk płuc) lub krążenia systemowego (obrzęki w przewlekłej niewydolności prawej komory)

## Slide 115: Obrzęki
Mogą być:
utajone (bez objawów klinicznych, a tylko ze zwiększającą się masą ciała)
jawne.
Obrzęki pochodzenia sercowego umiejscawiają się najczęściej w najniżej położonych częściach ciała (stopy, kostki, podudzia). W nasilonej niewydolności krążenia pojawiają się na udach, brzuchu, dolnych częściach klatki piersiowej, okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Mogą towarzyszyć im przesięki do jam ciała: opłucnej, osierdziowej, otrzewnej.

## Slide 116: Obrzęki
Kryterium rozpoznania obrzęku limfatycznego za pomocą pomiaru metrycznego stawia się poprzez porównanie obwodów kończyn zdrowej i zajętej obrzękiem limfatycznym. Różnica w przynajmniej w jednym z badanych punktów od 1,5 do 2,5 cm świadczy o obecności patologii.
Pomiary powinny być:
wykonywane przez tę samą osobę
przeprowadzane na tych samych poziomach (np. mierzenie obwodów co 4 lub 10 centymetrów w odniesieniu do wyniosłości kostnych kończyny)
realizowane z uwzględnieniem pór dnia, diety i podaży płynów, aktywności ruchowej, zastosowanego leczenia i zabiegów fizjoterapeutycznych.

## Slide 117: Obrzęki
Kolejną metodą mierzenia obrzęków jest wolumetria. Ocenia ona wielkość obrzęku limfatycznego poprzez pomiar objętości kończyny.
Można tego dokonać na dwa sposoby:
metodą pomiaru wodnego- objętość wypartego płynu
metodą pomiaru optoelektronicznego- wykorzystanie światła podczerwonego

## Slide 118: Obrzęki
Tonometria polega na sprawdzeniu spoistości tkanki.
W tym celu przez minutę uciska się patologiczną tkankę. Następnie przy użyciu tonometru bada się głębokość powstałego dołka oraz sprawdza się jak zmniejsza się on w czasie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brak dołka jest dowodem na to, że mamy do czynienia z zaawansowanym procesem włóknienia tkanek.

## Slide 119: Obrzęki - postępowanie
Poznanie wskazań do systematycznej lub okresowej oceny obrzęków;
Rozpoznanie stanu pacjenta (z ukierunkowaniem na funkcję układu krążenia, moczowego, stan skóry, alergie, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, stany zapalne);
Analiza diety pacjenta pod kątem ilości dziennego spożycia soli kuchennej;
Obserwacja tkanki podskórnej (okolic najniżej położonych części ciała, okolic luźnej tkanki łącznej podskórnej, np. wokół oczu);
Badanie palpacyjne okolic, w których można oczekiwać występowanie obrzęków (ucisk kciukiem nad twardą podstawą np.: w okolicy kości krzyżowej, nad kością piszczelową);
Codzienne ważenie pacjenta i ocena różnicy masy ciała w kolejnych dniach;
Dokonywanie pomiarów obwodów części ciała objętych obrzękiem np.: kończyn (zawsze na tej samej wysokości);
Prowadzenie bilansu płynów u pacjenta (płyny dostarczone drogą dojelitową i pozajelitową oraz wydalone różnymi drogami - z moczem, potem, stolcem, wydzielinami z przetok, drenów, ran oraz inne płyny uzyskane z nakłuć np.: wodobrzusza, opłucnej, płukania, krwawienia).
Dokumentowanie wyników obserwacji, pomiarów, badań palpacyjnych i bilansu płynów.
Interpretowanie wyników oceny i udzielanie pacjentowi wskazówek zależnie od dokonanej oceny.

## Slide 120
Dziękuję za uwagę